## Slide 1
http://www.yjnvc.com
입상관 방진 설치 시방서
경기도 김포시 양촌읍 황금산단1로 21
TEL : 031) 984-8211(代) FAX :031) 984-1211
e-mail : 0987yj@naver.com

## Slide 2
■ 목 차
1. 방진기 모델 및 기호
1-1. 앵카 및 가이드 방진기
1-2. 스프링 방진기
2. 입상관 방진기 설치용 클램프
3. 앙카 방진기 설치 순서
4. 스프링 방진기 설치순서
5.가이드 방진기 설치순서
6.입상관 방진기 설치시 주의사항

## Slide 3
1. 방진기 모델 및 기호
1-1 앙카 및 가이드 방진기 ( )
◀ 1 ▶

## Slide 4
1. 방진기 모델 및 기호
◀ 2 ▶
1-2 스프링 방진기 ( )

## Slide 5
2. 입상관 방진기 설치용 클램프
◀ 3 ▶
앙카용 클램프
가이드용 클램프

## Slide 6
3. 앙카 방진기 설치 순서
◀ 4 ▶
도면에 표기된 기호 및
모델명을 확인한다.
2) 가대위에 방진기를 올려
놓는다.
3) 클램프를 방진기 위에 올려
놓고 배관과 체결한다.
4) 클램프 상부에 와샤를 끼우
고 볼트를 느슨하게 체결
한다.
5) 방진기의 위치가 좌우대칭이
되도록 조정하고 방진기
하부를 가대에 용접한다
6) 배관과 클램프의 접촉부위
상하부를 용접한다.
7) 용접부위는 부식이 발생하지
않도록 처리한다
SETTING BOLT
WASHER
WELDING
WELDING
ISOLATOR
(YDP-TYPE)

## Slide 7
4. 스프링 방진기 설치 순서
◀ 5 ▶
도면에 표기된 기호 및 모델명을 확인한다.
2) 스프링 방진기와 세팅
볼트를 분리 시킨다
3) 레벨링볼트 위에 와샤
를 올려놓고 클램프를
체결한 다음 또 와샤를
올려놓고 세팅볼트를
느슨하게 체결한다.
4) 클램프가 배관에 밀착
될때까지 조인다
5) 방진기의 위치가 좌우
대칭이 되도록 조정하
고 방진기하부를 용접
한다.
6) 세팅볼트를 클램프와
스프링방진기가 움직
이지 않도록 조인다.
7) 배관과 클램프의 접촉
부위 상하부를 용접
한다.
8) 용접부위는 부식이
발생하지 않도록 처리
한다
9) 모든 방진기의 설치가
끝나고 물이 채워지면
스프링방진기는 계산서
의 수축팽창량을 참조
하여 스패너를 이용하
여 해당중량만큼 번갈
아가면서 레벨링한다
(20~35mm)
SETTING BOLT
WASHER
WELDING
WELDING
LEVELLING
BOLT
ISOLATOR
(YAM-TYPE)
SETTING
BOLT
LEVELLING
BOLT

## Slide 8
5. 가이드 방진기 설치순서
◀ 6 ▶
도면에 표기된 기호 및 모델명을 확인한다.
가대위에 가이드 방진기를 올려 놓는다.
3) 클램프를 앵가 방진기위에
올려놓고 배관과 체결한다.
4) 방진기 위치가 좌우 대칭이
되도록 조정하고 상부 세팅
볼트를 조인다
5) 방진기 하부를 가대에 용접
한다
6) 용접부위는 부식이 발생하지
않도록 처리한다
SETTING BOLT
WASHER
WELDING
ISOLATOR
(YDP-TYPE)

## Slide 9
6. 입상관 방진기 설치시 주의사항
1. 모든 입상관 방진기의 설치가 끝나고 수압테스트 이전에는 반드시 스프링 방진기는 해당
중량 만큼 (물+배관중량+팽창,수축량) 레벨링이 되어있어야 한다(계산서 참조)
2. 스프링방진기 및 앙카용 방진기설치용 클램프는 반드시 용접을 하여야한다.
3. 가이드용 클램프는 배관과 절대 용접을 해서는 안된다.
◀ 7 ▶

## Slide 10
감사합니다.